Ведомость дефектов

на капитальный ремонт помещений № 2,3,4,5,6,7 на 1-м этаже

в корпусе № 4 по ул. Королева, 2а

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
| 1 | Демонтаж вент. воздуховодов диам. 300мм из оцнк. стали | м.п. | 8 |
| 2 | Демонтаж дверного блока ДГ2,05х1,5 | шт. | 4 |
| 3 | Демонтаж кирпичных оштукатуренных перегородок размер 5,37х3м. + 6,09х3м.+7,34х3м.+3,03х3м.+2,37х3м.+2,39х3м.+(6,09х3м) толщ. 0,15м. | м3 | 14,3 |
| 4 | Закладка силикат. кирпичом дверного проема в кирпич. перегородке размер 2,1х1,5м | шт./м3 | 0,4 |
| 5 | Закладка силикат. кирпичом части дверного проема в кирпич. перегородке с проема 2,05х1,5м до 2,1х1,0м. с установкой стал. уголка 50х50х4 =2,4м. | шт./м3 | 0,93 |
| 6 | Увеличение дверн. проемов в сущ. кирпич. перегородке толщ. 0,15м.размер 2,05х1,5м. по по высоте до 2,12м. с установкой стал. уголка 50х50х4 =5,2м. | м3 | 0,47 |
| 7 | Заделка отверстий диам. 300мм. после демонтажа воздуховодов вентиляции силик. кирп. в наружной стене толщ. толщ. 0,35м. | шт./м3 | 2/0,2 |
| 8 | Устройство оконных откосов из влагостойкого гипсокартона на мет. каркасе с утеплением «изовол» плотности 35 толщ. 50мм. | м2 | 9,9 |
| 9 | Установка герметичный металл. двер блок ДГ2,1х1,0м. с порогом, в ком-кте с ручкой и замком повышен. секретности в кирпичной перегородке | шт. | 1 |
| 10 | Установка герметичный металл. двер блок ДГ2,1х1,4м. с порогом, в ком - кте с ручкой и замком повышен. секретности в кирпичной перегородке | шт. | 1 |
| 11 | Окраска оголившейся метал. сетки на несущих колоннах и оштукатуривание сух. месями на толщ. до10мм. | м2 | 18 |
| 12 | Демонтаж керамической плитки с поверхности пола | м2 | 129,12 |
| 13 | Демонтаж плинтуса из цементно-песчаного раствора | п.м. | 60 |
| 14 | Демонтаж разбитой цементной стяжки толщ. до 50мм | м2 | 129,12 |
| 15 | Устройство цементной стяжки толщ. до 60мм. пола армированной мет. сеткой 100х100х3мм. | м2 | 129,12 |
| 16 | Огрунтовка цементной стяжки пола | м2 | 126 |
| 17 | Устройство покрытия пола из керамогранитной плитки | м2 | 126 |
| 18 | Снятие керам. плитки со штукатуркой пов-сти стен, колонн и балок на высоту до 2м. | м2 | 122 |
| 19 | Устройство перегородки размер 3h х 6,09м. из влагостойкого гипсокартона толщ. 12мм. на металл каркасе с прокладкой звукоизоляции «изовол» плотности 35 толщ 100мм и устройством двер. проема под установку ПВХ двер. блока 2,1х1,4 | м2 | 15,33 |
| 20 | Обшивка колонн и балок в влагостойким гипсокартоном на мет. каркасе | м2 | 66,3 |
| 21 | Обшивка стен влагостойким гипсокартоном на мет. каркасе | м2 | 99,3 |
| 22 | Устройство дверных откосов из влагостойкого гипсокартона на мет. каркасе | м2 | 2,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | Облицовка стен, колонн, балок и откосов из гипсокатрона керам. глазурованной плиткой с установкой внутрен. 130м.п. и наруж. 130м.п. ПВХ уголков | м2 | 211 |
| 24 | Очистка, грунтовка и окраска масляными составами труб отопления за 2 раза | м2 | 3 |
| 25 | Очистка от коррозии и других наслоений металлических несущих конструкций потолка - подшитого стальным листом | м2 | 157 |
| 26 | Пропитка преобразователем ржавчины металлических несущих конструкций потолка - подшитого стальным листом за 2 раза | м2 | 157 |
| 27 | Огрунтовка металлических несущих конструкций потолка - подшитого стальным листом стальным листом грунтом для метал ГФ 021 | м2 | 157 |
| 28 | Монтаж металлического каркаса подвесного потолка | м2 | 107,5 |
| 29 | Обшивка каркаса подвесного потолка панелями из влагостойкого гипсокартона | м2 | 107,5 |
| 30 | Шпатлевка потолков сухими смесями с оклейкой стыков между панелями гипсокартона серпянкой или стеклохолстом | м2 | 107,5 |
| 31 | Грунтовка поверхности потолков грунтовкой глубокого проникновения ВДАК | м2 | 107,5 |
| 32 | Окраска поверхности потолков фасадной ВДА краской за 2 раза | м2 | 107,5 |
| 33 | Установка технологич. ПВХ лючков в короба размер 0,2х0,2м. | шт. | 2 |
| 34 | Установка технологич. ПВХ лючков в короба размер 0,1х0,1 м. | шт. | 3 |
| 35 | Установка технологич. метал. окрашен. лючка в короб размер 0,4х0,4 м. | шт. | 1 |
| 36 | Вывоз строительного мусора на расстояние до 20 км. | т. | 21 |