Ведомость дефектов

на дополнительные работы по капитальному ремонту

корпуса № 9 по ул. Королева, 2а.

Общестроительные, фасадные и сантехнические работы.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общестроительные работы |  |  |
|  | Устройство перегородок из ГКЛ (помещение теплового узла) |  |  |
| 1 | Устройство глухих перегородок на метал. каркасе из профилей шир. 50 мм, обшитых с 2-х сторон влагостойким гипсокартонном толщ. 12,5мм, с проклейкой стыков листов серпянкой и заделкой швов шпатлевкой (размер 4,5х3,05hм.+ 2,5х3,05hм.) | м2 | 21,35 |
| 2 | Устройство перегородки на метал. каркасе из профилей шир. 50 мм, обшитых с 2-х сторон влагост. гипсокартонном толщ. 12,5мм, с проклейкой стыков листов серпянкой и заделкой швов шпатлевкой (размер 2,5х3,05hм.) с проемом для двер. блока ДГ21х9 | м2 | 5,74 |
| 3 | Огрунтовка стен из гипсокартона грунтом глубокого проникновения | м2 | 54,2 |
| 4 | Однослойное шпатлевание стен из гипсокартона финишной шпатлевкой | м2 | 54,2 |
| 5 | Окраска стен фасадной ВДК за 2 раза | м2 | 54,2 |
| 6 | Установка двер. блока ДГ 21х9 с наличником с одной стороны, замком и ручкой | шт. | 1 |
| 7 | Окраска двер. блока ДГ 21х9 и обналички эмалью ПФ-115 за 2 раза | шт. | 1 |
| 8 | Установка ПВХ угол. 25х25мм. по углам стен с 2-х сторон и по примык. к стенам здания | м.п. | 16,7 |
|  | Ремонт внутренних помещений в корпусе |  |  |
| 9 | Установка крышки на кабель - канал из листа метал. рифленого толщ. 3мм шириной 300мм. длина 55м. | т./ м2 | 0,4\16,5 |
| 10 | Ремонт металлоконструкций ограждений площадок обслуживания кран - балки и ограждения второго этажа (из уголка 45х45х4мм 9 м.п.) | т./м.п. | 0,03\9 |
| 11 | Срезка – очистка от ненужных метал. деталей, наваренных колонны, балки, ограждения по периметру корпуса | т. | 0,12 |
| 12 | Устройство декоративного козырька под раскраску флага РФ из металла тол. 3мм шириной 600мм. длинна 11м | т./ м2 | 0,16\6,6 |
| 13 | Срезка гнутой и деформирован. мет. калитки ограждения второго этажа из листа толщ. 3мм. размер 1,5х1,2х2мм. уголка 32х32х3мм. в количестве 18,4м.п. | т | 0,12 |
| 14 | Изготовление и установка калитки ограждения второго этажа из листа тол.3мм размер 1,5х1,2х2мм. и проф. трубы 30х30х2,5мм 17,4м.п. | т | 0,125 |
| 15 | Огрунтовка металлического козырька, калитка, крышки кабель–каналов и мест срезки металла грунтом ГФ 021 | м2 | 30 |
| 16 | Окраска металлической крышки кабель – каналов и мест срезки металла акриловым грунт -эмалью по металлу | м2 | 30 |
| 17 | Высококачественная окраска декоративного козырька под цвета флага РФ и калитки второго этажа Эмалью ПФ-115 за 2 раза | м2 | 6,6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 | Обрамления кабель - каналов алюминиевым порогом в центральной части цеха | м.п. | 20 |
| 19 | Срезка старых навесов и ручек на входной калитке, воротах и запасной двери | шт. | 10 |
| 20 | Установка навесов и ручек на метал. воротах, калитке и запасной двери | шт. | 6 |
| 21 | Очистка от пыли поверхности кран-балки с подкрановыми путями вручную щетками | м2 | 120 |
| 22 | Окраска кран - балки и подкрановых путей Эмалью ПФ-115 | м2 | 120 |
| 23 | Окраска колонн из двутавра № 36 в цехе (1-й этаж 10шт на высоту 3,05м.;2 этаж 6 шт. на высоту 3м.) огнезащитной краской | м2 | 57,24 |
| 24 | Окраска лестниц и площадок обслуживания кран-балки Эмаль ПФ-115 | м2 | 11,1 |
| 25 | Окраска пола первого этажа спец. краской для бетонных полов | м2 | 240 |
| 26 | Устройство обрамления гипсокартоновых перегородок санитарных помещений на втором этаже ПВХ уголком 25х25мм. | м.п. | 15 |
| 27 | Оклейка гипсокартон. стен (перегородок сан. помещений второго этажа - комната отдыха, умывальная, раздевалка и коридор сан блока) стеклообоями под акрил. окраску | м2 | 101,4 |
| 28 | Обрамление низа торцевой стены внутри здания «Г – образным» гнутым кровельным листом серого цвета сеч. 200х100мм. по линии пола - 8м.п. | м2 | 2,4 |
| 29 | Устройство оконных откосов из панелей ПВХ шир. 250мм на деревянном каркасе | м.п. | 130 |
|  | Фасадные работы |  |  |
| 30 | Обшивка парапета фасадной и торцевой стены кровельным листом синего цвета гнутым в «П-образную» форму размер 150х200х30мм | м.п./м2 | 30/11,4 |
| 31 | Обрамления верха боковых стен полосой из кровельного листа синего цвета гнутым «Г–-образную» форму размер 150х30мм | м.п./м2 | 48/8,64 |
|  | Система водостока |  |  |
| 32 | Установка желобов подвесных на кронштейнах - 48шт. | м.п. | 48,3 |
| 33 | Установка торцевых заглушек на желоба | шт. | 4 |
| 34 | Установка воронок водосборных | шт. | 4 |
| 35 | Установка труб водосточных | м.п. | 33,2 |
| 36 | Установка колен | шт. | 4 |
| 37 | Сверление отверстий на 330мм диам. 20мм. для установки кронштейнов крепления водосточных труб | шт. | 16 |
|  | Отмостка |  |  |
| 38 | Монтаж опалубки h=200 мм | м.п. | 42 |
| 39 | Устройство песчаного основания под бетонирование | м3 | 1 |
| 40 | Армирование отмостки сеткой диам. 4мм ячейка 50х51мм. | м2 | 42,26 |
| 41 | Бетонирование отмостки толщ. до 200 мм. | м2 | 42,26 |
|  | Сантехнические работы |  |  |
| 42 | Установка котла электрического ЭПО 60 У3, мощн. 60 кВт. напр. 380в на 50гц. | шт. | 1 |
| 43 | Установка водонагревателя электрического проточного, мощн. 9кВт. | шт. | 1 |
| 44 | Установка насосов сетевых VILO 3х-позицион. 132-92-62 на 50гц. | шт. | 2 |
| 45 | Установка фланцевого фильтра диам. 50 | шт. | 1 |
| 46 | Изготовление коллектора из трубы диам.76мм - 1м.п | шт. | 2 |
| 47 | Установка расширительного бака мембранного VALTEC на 35л | шт. | 1 |
| 48 | Установка манометров | шт. | 4 |
| 49 | Обвязка сетевых насосов стальными трубами диам. 40мм. | м.п. | 3 |
| 50 | Установка 3-х ходовых кранов диам. 25мм. | шт. | 4 |
| 51 | Установка пожарного шкафа в сборе с рукавом и стволом | шт. | 1 |
| 52 | Прокладка трубопровода стального пожарного из трубы диам. 57мм. | м.п. | 4 |
| 53 | Прокладка технологического водопровода из трубы ПМ-20 диам. 25мм. | м.п. | 24 |
| 54 | Прокладка трубопровода горячего водоснабжения из п/п трубы «Stabi» диам. 25мм.. | м.п. | 8 |
| 55 | Установка отопительного радиатора алюминиевого А-500\100 4-сек. в раздевалке | шт. | 1 |
| 56 | Установка и подключение душевой кабины | шт. | 1 |